- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΔ.ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣ-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ TEC 7731 Ζητούμενη ποσότητα 70 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301152 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα για test κόπωσης διαμέτρου 5 – 5,5 cm (περίπου) Ζητούμενη ποσότητα 44.300 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301088 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αγκύλη 30 μοιρών TURisb μoνο σύρμα ρεζεκτοσκοπίου Ζητούμενη ποσότητα 35 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312503-3 Τεχνικές προδιαγραφές του κωδικού 312503-3 ΑΓΚΥΛΗΣ TURis 30ο ΜΕΓΑΛΗ & ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, του διαγωνισμού προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» με τις παρακάτω νέες προδιαγραφές: Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα Olympus οπτική 30ο, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους) Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα Olympus οπτική 30ο, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον 5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους) Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ROLLER TURisb μόνο σύρμα ρεζεκτοσκοπίου Ζητούμενη ποσότητα 1 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312503-4 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (ROLLER TURisb μόνο σύρμα ρεζεκτοσκοπίου) Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα Olympus οπτική 12ο & 30˚, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον 5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους) Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διπολικό καλώδιο TURis OLUMPUS ρεζεκτοσκοπίου 4 μέτρα Ζητούμενη ποσότητα 2 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312503-5 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (Διπολικό καλώδιο TURis OLUMPUS ρεζεκτοσκοπίου 4 μέτρα) Να είναι Διπολικό καλώδιο για την σύνδεση διαθερμίας OLYMPUS UES -10 με το ήδη υπάρχον στοιχείο εργασίας TURIS του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΔ.ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣ-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON KOHDEN TEC -5631 Ζητούμενη ποσότητα 50 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301152-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 53ΧΙΛ.ΜΕ ΚΥΡΤΟ 45°ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΧΑΣ ΔΙΑΜ.0,3ΧΙΛ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Μ.Χ. Ζητούμενη ποσότητα 8 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 313140 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 105ΧΙΛ.ΜΕ ΚΥΡΤΟ 45°ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΧΑΣ ΔΙΑΜ.0,3ΧΙΛ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Μ.Χ. Ζητούμενη ποσότητα 6 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 313141 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 232ΧΙΛ.ΜΕ ΚΥΡΤΟ 45°ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΧΑΣ ΔΙΑΜ.0,3ΧΙΛ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Μ.Χ. Ζητούμενη ποσότητα 5 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 313142 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 4ΜΗΖ ΤΥΠΟΥ Bayonet ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ Ζητούμενη ποσότητα 30 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300541 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ & ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Ζητούμενη ποσότητα 100 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300782 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χαρτί διηθητικό (ανά 500 φύλλα) διαστ. 39Χ39cm, για εργαστηριακές εξετάσεις Ζητούμενη ποσότητα 7.500 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300463 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ασκός για την κατεπίκληση αντλία αναλγησίας PCA: ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚ200ml ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤ.ΑΝΤΛΙΕΣ Ζητούμενη ποσότητα 40 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311372 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ζελέ υπερήχων, συσκευασίας ευλόγου βάρους(250ml) Ζητούμενη ποσότητα 500 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300908 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ζελέ απινίδωσης και ηλεκτροδίων, συσκευασίας ευλόγου βάρους (200-250ml) Ζητούμενη ποσότητα 30 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311854 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Μανταλάκια καρδιογράφου , σετ 4 τεμαχίων, συγκεκριμένης χρωματικής κωδικοποίησης. Προσοχή:και για παχύσαρκους . Ζητούμενη ποσότητα 30 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301102 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Βεντουζάκια καρδιογράφου, καλής ποιότητος, με LATEX πουαράκι και μεταλλικό βεντουζάκι, με βιδάκι διαμέτρου 2,5 cm , καλής ποιότητας. Ζητούμενη ποσότητα 42 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301101 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ανταλλακτικά πιεσόμετρου χειρός: α) μανόμετρα[ρολόγια], πάντα μηδενισμένα, (ακριβείας) Ζητούμενη ποσότητα 60 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301091 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ανταλλακτικά πιεσόμετρου χειρός: β) πουάρ Ζητούμενη ποσότητα 100 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301092 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ανταλλακτικά πιεσόμετρου χειρός: γ) περιχειρίδες με αυτοκόλλητο (όχι σιδερένιο κλιπ) και για παχύσαρκους. Ζητούμενη ποσότητα 50 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301090 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ανταλλακτικά πιεσόμετρου χειρός: δ) αεροθάλαμοι κατ’ επιλογή με τις περιχειρίδες. Ζητούμενη ποσότητα 50 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301089 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ανταλλακτικά πιεσόμετρου χειρός: ε) βαλβίδες συμβατές με τα πουάρ Ζητούμενη ποσότητα 50 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301093 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Φίλτρα κουτιών αποστείρωσης τετράγωνα αποστειρωμένα με οπή και δείκτη αναφοράς χρώματος Ζητούμενη ποσότητα 1.000 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301013 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Φίλτρα κουτιών αποστείρωσης στρογγυλά με οπή αποστειρωμένα με οπή και δείκτη αναφοράς χρώματος Ζητούμενη ποσότητα 1.000 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301013-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Φίλτρα αναπνευστήρα ύγρανσης-θέρμανσης-προστασίας Να είναι αντιμικροβιακά φίλτρα και εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους τουλάχιστον 150-1200ml. Να κατακρατούν τουλάχιστον το 99,9998% των βακτηρίων και 99,999% των ιων. Να προσφέρουν 100% προστασία κατά των ίων για HIV, ηπατίτιδα C, σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή) και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν. Να έχουν χαμηλό βάρος μικρότερο των 29g. Να έχουν απόδοση υγρασίας σε VT 500 ml τουλάχιστον 33 mg/l για 24hr χρήση. Να έχουν νεκρό όγκο όχι μεγαλύτερο των 51 ml και χαμηλή αντίσταση ροής ≤ 2.7 cm/H2O στα 60l/min. Να έχουν υποδοχή καπνογραφίας luer lock. Να φέρουν προεκτεινόμενο συνδετικό 7/16cm κατ’ επιλογήν Να πληρούν τα διεθνή πρότυπα ISO 23328-1, ISO 23328-2, ISO 594-1, EN 556 Να είναι αποστειρωμένα, για ένα ασθενή και μιας χρήσης. Ζητούμενη ποσότητα 4.030 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301004 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗDEN SVM716-K MEDIUM Ζητούμενη ποσότητα 4 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301090-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΟΞΥΜΕΤΡΟ NIHON KOHDEN SVΜ-716-K LARGE Ζητούμενη ποσότητα 1 TMX ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301090-3 | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ TEM ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ | Π/Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Πρόσκλησης σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |
| --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.